下载意大利atos叠加阀的基本信息

特点

叠加阀是力田液压阀的一种。与传统液压阀相比，叠加阀最大的特点在于不必使用配管即可达到系统安装的目的，因此减小了系统的泄漏，振动，噪音。相比传统的管路连接，叠加阀无需特殊安装技能，并且非常方便更改液压系统的功能。由于无需配管，增强了系统整体的可靠性，且便于日常检查与维修。

2 适用范围

叠加阀可适用于各种工业液压系统，如注塑机液压系统，数控机床液压系统，冶金设备液压系统等。

3 叠加阀通径大小

目前，叠加阀常见的标准通径规格有6MM，10MM，16MM，20MM，32MM等几种，基本上与传统板式液压阀相同，可适用于不同流量工作环境的场合。

4 叠加阀的种类

目前，叠加阀可分为：方向控制阀，压力控制阀，流量控制阀等几种。但叠加阀没有换向阀功能。

5 叠加阀的组装

叠加阀的组装要求与传统板式单向阀大体相同。但要特别留意各阀体的安装面位置是否配合对应，以避免出现泄漏。组装步骤如下：

1.根据液压回路设计，先叠放叠加阀与电磁换向阀，将叠加阀带O型圈的一面朝向基础板。

2.在叠加阀插进螺栓之前，确认叠加阀的油孔位置正确无误，对齐叠加阀螺丝安装孔。

3.插进叠加阀专用安装螺丝，确保每个螺丝均用规定扭力拧紧。

6 叠加阀的缺点

因为叠加阀的安装特点，所以同一组叠加阀只能够选用相同通径进行安装，选型灵活性相对不如传统板式液压阀。