REXROTH力士乐VFC 5610变频器

新技术、新平台，VFC 5610全新的用户体验！
凭借着广泛的产品应用和对用户需求的准确了解，秉承对于产品高品质、高可靠性的一贯追求，力士乐变频器一直致力于为用户创造更多价值。从产品开发和生产，直至销售和技术服务，我们时刻与您紧密合作，力求实现每一项应用系统的最佳解决方案。
模块化设计、尺寸更小、支持DIN导轨安装和穿墙安装，LED、LCD操作面板可选、转矩控制与速度控制、低频震荡抑制技术、PROFIBUS DP、CANopen选配通讯卡等诸多特点，使力士乐VFC 5610变频器成为您安全、可靠、高效的电机控制解决方案。
REXROTH力士乐VFC 5610变频器 专注于中国市场：
模块化设计满足客户多元化的需求/本地化生产为您提供最快捷的物流/完善的销售渠道和服务网络
适用于以下行业：
金属加工机械
车床、磨床、钻床、刨床、镗床和冷镦机等
紧凑型设计   支持导轨安装、并排安装，更加节省柜内空间。
高启动转矩    满足高强度金属切削工艺要求，避免低速工作时过流过载。
动态响应快     针对高速切削中工件表面凹凸变化，能快速维持速度稳定，提高光滑度和质量。
内置制动单元和过励磁控制   无须额外购买制动单元，过励磁功能可减少50%制动时间。
REXROTH力士乐VFC 5610变频器食品与包装
传输带、吹瓶机、搅拌机、模切机和贴标机等
导轨安装和可插拔端子   安装方便，易于维护。
计数功能   通过内部计数器实现食品饮料的分类和包装。
多功能操作面板操作面板带参数复制功能，轻松完成多台调试。   ?选配柜门安装托盘，轻松实现柜外监控。
多段速控制   无须额外购买PLC设备，简单实现顺序控制。
印刷与造纸
丝网印刷机、复合机、瓦楞纸箱、分切机、复卷机等
多种总线通讯   标配ModBus, 选配PROFIBUS DP ,CANopen , 兼容各种通讯网络。
转矩控制模式 SVC模式下实现转矩控制，无须外接编码器。   ?转矩模式下速度限幅功能，防止失速。
多种操作面板可选    有无操作面板机器可选，节省成本。
操作面板可拆卸，LED/LCD操作面板可选。    选配柜门安装托盘，轻松实现柜外监控。
高速度精度    防止速度不稳定带来的断纸和印刷重影。
REXROTH力士乐VFC 5610变频器空气压缩机
空压机属于高耗能设备，被广泛使用在纺织、冶金、化工、
石油和机械制造等行业
高启动转矩    带满载启动，能够快速响负载突变。
可插拔型ModBus通讯接口    快速实现与控制器通讯，易于维护。
节能计算器    快速查看空压机节能效果和计算投资回报率。
睡眠唤醒功能   防止空压机长时间低频运行，有效延长维护周期和节约能源。
工业搅拌机
搅拌设备在工业生产中的应用广泛，尤其是化工、食品加
工及建筑等行业
启动转矩大和转矩提升    满足高粘稠度液体或粉末混合应用场合，防止过流过载。
多段速控制     满足各种混合材料对速度的不同要求，自动切换搅拌速度。
载波调整     优化变频器载波调整方式,降低电机噪音。
防反转功能  启用此功能会禁止电机反向旋转，满足工艺要求和保护叶轮。
挤出机
随着挤出机技术的快速更新换代，塑料制管、线缆、制袋
和造粒对挤出机需求呈快速增长趋势
控制精度高，动态响应快 
快速且无冲击的从速度模式切换到转矩模式，精准响应压力信号，实现精确PID控制。
转矩限定和转差补偿   使用此功能可使得输出转矩恒定、转矩波动小，满足挤出机工艺要求。
静、动态自整定    无须脱开负载， 带满载自整定电机参数， 提高动态性能。
REXROTH力士乐VFC 5610变频器产品特点
结构紧凑
模块化设计，尺寸更小    无缝并排安装，节省柜内空间
DIN导轨安装(7.5kW及以下）和穿墙安装，使用更加灵活  ?0.75kW及以下无风扇冷却，0.75kW以上独立风道设计，提高散热效率
使用方便
快速启动菜单，调试方便  全系列内置制动单元
无须工具拆卸冷却风扇   可拆卸操作面板，支持参数拷贝和柜门安装
可插拔式I/O端子，方便安装与维护   防尘盖、LED操作面板和LCD操作面板可选
2个扩展插槽，支持通讯和I/O扩展
功能强大
高性能矢量和转矩控制技术    低频震荡抑制技术和转速追踪启动
反转禁止，低电压穿越 和摆频功能     内置计数器和节能计算器
睡眠唤醒和启动停止延时   脉冲输入(50kHz)和脉冲输出(32kHz)
过励磁控制减少50%制动时间    ?24V辅助电源，可为外部设备供电
标配ModBus，选配PROFIBUS DP ，CANopen 通讯 通过Converter PCII软件实现快速调试和软件更新(Mini USB接口）1)
稳定可靠
独立风道和PCBA增强涂层,防尘防腐蚀
全面的安规和电磁干扰测试以及完善的保护功能
卓越品质来自博世标准生产系统
CE认证 (EN/IEC61800-3)