EMG伺服阀的组成与常见故障
几乎所有的仪器仪表在使用的过程中都会出现一定程度的故障，伺服阀当然也不例外，除了注意保养之外，最重要的是能够及时的发现故障，快速的解决故障，要发现故障就要了解伺服阀的组成，下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下伺服阀的组成与常见故障。
伺服阀的组成
伺服阀由力矩马达和液压放大器组成。
力矩马达由一对永久磁铁、导磁体和衔铁、线圈和内部悬置挡板的弹簧管等组成 。
液压放大器由前置放大器和功率放大器组成。前置放大器是一个双喷嘴挡板阀，它主要由挡板、喷嘴、节流孔和滤油器组成。功率放大器主要由滑阀9和挡板下部的反馈弹簧片组成。
EMG伺服阀的组成与常见故障的常见故障
（1）力矩马达部分
线圈断线的原因：引起阀不动作，无电流；衔铁卡住或受到限位的原因：工作气隙内有杂物，引起阀门不动作；球头磨损或脱落的原因：磨损，引起伺服阀性能下降，不稳定，频繁调整；紧固件松动的原因：振动，固定螺丝松动等，引起零偏增大；弹簧管疲劳的原因：疲劳，引起系统迅速失效，伺服阀逐渐产生振动，系统震荡，严重的管路也振动；反馈杆弯曲的原因：疲劳或人为损坏，引起阀不能正常工作，零偏大，控制电流可能到最大。
（2）喷嘴挡板部分
喷嘴或节流孔局部或全部堵塞的原因为油液污染。引起频响下降，降低，严重的引起系统不稳定；滤芯堵塞的原因：油液污染。引起频响下降，分辨率降低，严重的引起系统摆动。
（3）滑阀放大器部分 
刃边磨损的原因：磨损。引起泄漏，流体躁声大，零偏大，系统不稳定；径向滤芯磨损的原因：磨损。引起泄漏增大，零偏增大，增益下降；滑阀卡滞的原因：油液污染 ，滑阀变形。引起波形失真，卡死。
以上就是伺服阀的组成与常见故障的相关介绍，大家在遇到一些故障的时候可以和上述故障的介绍进行对照，能够帮助大家快速解决故障。

EMG伺服阀的组成与常见故障